## Slide 1
ГЕНЕРАЦИЯ СУБПИКОСЕКУНДНЫХ ИМПУЛЬСОВ
СРЕДНЕГО ИК ДИАПАЗОНА
В ГАЗОНАПОЛНЕННЫХ РЕВОЛЬВЕРНЫХ СВЕТОВОДАХ
А. В. Гладышев1, Ю. П. Яценко1, А. Н. Колядин1, В. О. Компанец2,
И. А. Буфетов1
1 Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН,
Научный центр волоконной оптики им. Е.М. Дианова
2 Институт спектроскопии РАН

## Slide 2
План доклада
Мотивация
  Ультракороткие импульсы (УКИ)
  Освоение различных спектральных диапазонов
  При чем здесь полые световоды?
ВКР генерация УКИ
  Проблемы
  Метод решения
ВКР генерация УКИ в среднем ИК в полых световодах
  Спектральные характеристики
  Длительность импульсов
  Квантовая эффективность
Выводы

## Slide 3
Применения фемтосекундных лазеров
Исследование быстропротекающих процессов
A.H. Zewail, “Femtochemistry”, J. Phys. Chem. A 104(24), 5660–5694 (2000)
Модификация и обработка материалов
Нелинейная оптика
Генерация суперконтинуума
t
Спектроскопия сверхвысокого разрешения
Dual Comb Spectroscopy (DCS)
DCS – позволяет реализовать высокое спектральное разрешение частотных гребенок
ν
Дифракционные спектрометры
Фурье-спектрометры
~
~
~

## Slide 4
Dual Comb Spectroscopy (DCS)
I. Coddington et al., Optica 3, 414-426 (2016)
DCS = гетеродинное детектирование, где
вместо двух частот – две гребенки частот

## Slide 5
DCS это всегда очень сложно (?)
G. Millot et al. Nature Photon 10, 27–30 (2016)
Два комба от одного лазерного диода Сложная система синхронизации
Газовая ячейка = Полый световод (48 м) Многопроходная ячейка
Полностью волоконная схема = компактность, надежность
Быстродействие (10 мкс) Механически движущиеся части

## Slide 6
УКИ в УФ диапазоне
Дисперсионные волны
F. Köttig et al., Optica 4, 1272-1276 (2017)
Каскадная генерация гармоник
D. E. Couch et al., Optica 7, 832-837 (2020)
69 нм
(18 эВ)
X-rays VUV DUV Near-UV Visible Near-IR Mid-IR
2500
400
300
200
10
800
λ, нм
Генерация высоких гармоник (HHG)
20 нм
(61 эВ)
F. Wiegandt et al., Optica 6, 442-447 (2019)
~

## Slide 7
Применения УКИ в среднем ИК
Спектроскопия клеток и тканей (биомедицина)
Удаленный газоанализ
Нелинейная оптика (SC, HHG)
Обработка полимеров
Amino-acid structure
Bond | λ [μm]
O – H | 2.9
N – H (Amid A) | 3.1
C – H | 3.3 ÷ 3.5
C = O | 5.9
N – H (Amid I) | 5.9 ÷ 6.3

## Slide 8
Газовые волоконные ВКР лазеры:
Накачка удобными источниками ближнего ИК
Большой стоксов сдвиг в газах
Переброска гребенки частот в средний ИК ???
ω
I
ВКР в газонаполненных полых световодах
M. S. Astapovich et al., IEEE PTL, 31(1), 78 (2019)
Pump: EDFA
λ = 1.56 μm
τ ~ 2 ns
Gas: H2
λ = 4.42 мкм
PСР = 1.4 Вт
ηКВАНТ = 53 %
τ ~ 1 нс
ВКР
R
Gas | H2 | D2 | CH4
R cm-1 | 4155 | 2987 | 2917
Z. Li et al., Opt. Lett. 43, 4671 (2018)
τ = 12 пс,
λ = 2.8 мкм

## Slide 9
t
t
t
fs-Pump
Chirp
Raman
Compression
t
t
fs-Stokes
Chirped
Stokes
T(λ)
Jordan C. et al., Appl. Phys. B, 59, 471 (1994)
Zhavoronkov N. et al., Opt. Lett., 26, 47 (2001)
Konyashchenko A. V. et al., Opt. Express, 15, 11855 (2007)
Didenko N.V. et al., Quantum Electron, 45, 1101 (2015)
Vicario C. et al., Opt. Lett., 41, 4719 (2016)
Konyashchenko A. V. et al., Quantum Electron, 47, 593 (2017)
Метод ВКР преобразования УКИ
Проблема: ВКР требует высоких интенсивностей накачки,
что способствует другим нелинейным эффектам

## Slide 10
Влияние чирпа на конкуренцию ВКР и ФСМ
0.1 мкДж
0.4 мкДж
1.0 мкДж
4.9 мкДж
τPUMP = 200 фс
A. V. Gladyshev, et al., Quantum Electron. 49, 1089 (2019)
EPUMP = 2 мкДж
Чирп накачки
контролирует конкуренцию
ВКР и ФСМ
Наша цель:
преобразовать УКИ в диапазон λ>2.4 мкм с помощью ВКР

## Slide 11
fs-pulse Raman conversion in the near-IR
S. Loranger et al., J. Opt. Soc. Am. B 37, 3550 (2020)
Pump: chirped fs-pulses at λ = 1.03 μm
Emission: 39-fs pulses at λ = 1.8 μm
No need for post compression
Quant. Eff.: 50 %
A.V. Gladyshev et al., Quantum Electron. 49 1089 (2019)
Pump: 250-fs-pulses at λ = 1.03 μm chirped to 10 ps
Emission: 590-fs pulses at λ = 1.47 μm
Quant. Eff.: 41 %

## Slide 12
Схема эксперимента
Лазер накачки
СПС, L=2.9 м
MFD: 55 мкм
5 атм D2
Безрезонаторная схема ГВЛ
Лазер накачки
(TETA-6, Avesta):
λ = 1.03 мкм
τ = 250 фс ÷ 10 пс
EPULSE ≤ 400 мкДж
f ≤ 1 МГц
Измерительная аппаратура:
Автокоррелятор
(IRA, Avesta)
Спектроанализатор
(AQ6317B, Ando)
Фурье-спектрометр
(OSA207, Thorlabs)
Измеритель мощности
(Nova II, Ophir)
Полый световод:

## Slide 13
Спектр генерации рамановского ГВЛ
Ближний ИК
Средний ИК
Двухкаскадное ВКР на колебаниях D2: 1.03 → 1.49 → 2.68 мкм
Подавлены
нелинейные эффекты:
вращательное ВКР
генерация антистоксов
ФСМ

## Slide 14
Длительность импульсов (λ = 2.68 мкм)
Бесструктурный фон
возрастает с накачкой,
возможно импульс «разваливается»
Имеется режим с подавленным фоном
  Основной пик τ ≈ 920 фс (аппрокс. гаусс)
  Побочные пики
  фиксированное положение на АКФ

## Slide 15
Сложная форма спектра
Ширина и форма спектра (λ=2.68 мкм)
H2O
Ширина спектра:
νFWHM ≈ 20 см-1
допускает сжатие до:
τMIN ≈ 750 фс
(τEXP ≈ 920 фс)

## Slide 16
Форма автокорреляционной функции
  Побочные пики на АКФ вызваны поглощением в парах воды
Simulations:
H2O transmission
Gaussian shape
Spectral shape
(2 ps)

## Slide 17
Эффективность генерации на 2.68 мкм
Энергия в импульсе
Квантовая эффективность
EPULSE ≈ 10 мкДж
28 % → 2.68 мкм
23 % → 1.49 мкм
13 % → 1.03 мкм
36 % → потери

## Slide 18
Выводы
Впервые в среднем ИК продемонстрирован
субпикосекундный газовый волоконный лазер
Реализовано каскадное ВКР фемтосекундных импульсов
на колебаниях молекул D2 в полом световоде
  Длина волны: 1.03 → 1.49 → 2.68 мкм
  (перекрывает полосы поглощения H2O и CO2)
  Длительность импульса: ~920 фс
  Энергия в импульсе: ~10 мкДж
  Квантовая эффективность: 28 %
  Возможна оптимизация параметров лазера
Газовые волоконные ВКР лазеры перспективны для генерации УКИ
с большой энергией в импульсе в среднем ИК
alexglad@fo.gpi.ru